## Slide 1
Linkové kódy, Skramblování, Ochranné kódování, Prokládání
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Linkové kódy
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kódy
  na minulé hodině jsme se věnovali digitálním signálům a jejich vyjádření
  obvykle potřebujeme přenášet binární informace – logická 1 a 0
  linkový kód reprezentuje způsob přenosu digitálních signálů
    je potřeba vhodným způsobem definovat stavy 0 a 1 pomocí elektrických, optických, akustických veličin
      proudové pulzy v metalických vedeních, optické pulzy v optických vláknech apod.
  linkové kódy – určeny pro přenos digitálních signálů po „linkách“
    označení „linkové“ souvisí s vrstvovým modelem komunikace
  jednoduchý binární kód:
    logická nula odpovídá nulovému napětí, logická jednička kladnému napětí (třeba +5 V)
    není pro přenos příliš vhodný – vzniklo množství různých kódů
Notes: Dnes navážeme na předchozí témata ohledně digitálních signálů, modulací a jejich přenosu pomocí linkových kódů. Nejjednodušší kód: 1 – napětí, 0 – nic, není z mnoha důvodů vhodný pro přenos a proto byly odvozeny různé jiné kódy.

## Slide 3: Linkové kódy
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vlastnosti kódů
  linkové kódy se používají pro přenos v různých prostředí
    metalické kabely, optická vlákna, volný prostor
    ale také pro ukládání digitálních informací – na pevné disky HDD, optická média CD/DVD apod.
  pro různá prostředí a jiné využití navrženy různé kódy
  základní požadované vlastnosti linkových kódů:
    nízké nároky na šířku frekvenčního pásma
    kód by neměl obsahovat stejnosměrnou složku, pokud se přenáší metalickými vedeními (oddělují se galvanicky transformátory)
    umožňuje dobře udržovat synchronizaci mezi vysílačem a přijímačem (vydělení taktu, na větší vzdálenosti není efektivní vést takt odděleně)
    umožňuje dobře odlišit jednotlivé stavy, případně detekovat chyby při přenosu
Notes: Mezi základní požadované vlastnosti kódů patří 4 uvedené body – nebudeme zabíhat do přílišných podrobností, bylo by nutné, aby studenti věděli něco o spektru digitálních signálů apod. a proto se snažte body 1-4 vysvětlit pouze takto zjednodušeně, jak uvádí dvojice následujících slidů.

## Slide 4: Linkové kódy
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  nízké nároky na šířku frekvenčního pásma
    již jsme si říkali, že pro přenos signálů potřebujeme určité frekvenční pásmo – čím menší pásmo zabereme, tím lépe – je potřeba šetřit
    různé kódy vyžadují pro přenesení stejné informace různé šířky pásma
  kód neobsahuje stejnosměrnou složku
    přenášet stejnosměrné signály (napětí, proudy) na velké vzdálenosti není výhodné – vhodnější jsou střídavé veličiny
    pokud kód neobsahuje stejnosměrnou složku, je to výhodnější
    je to nezbytné, pokud se oddělují jednotlivé části přenosového řetězce galvanicky pomocí transformátorů

## Slide 5: Linkové kódy
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  zajištění synchronizace vysílače a přijímače
    přijímač musí vědět, kdy mu přicházejí, kdy začínají a končí jednotlivé symboly - znaky
    synchronizace se zajišťuje dostatečně velkým množstvím přeskoků mezi jedničkou a nulou v kódu – tzv. vzestupné a sestupné hrany pulzů
          čím víc jich kód obsahuje, tím lépe pro synchronizaci
  detekce chyb při přenosu
    kód obsahuje jednoznačná pravidla pro vysílání 0 a 1
    pokud na přijímací straně nesouhlasí přijatý kód s těmito pravidly – vznikla během přenosu chyba
    některé kódy tak umožňují zjistit, zda k chybě došlo či nikoliv

## Slide 6: Linkové kódy
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Dělení linkových kódů – linkové kódy můžeme dělit různými způsoby
  podle počtu úrovní kódu (stavů)
    dvojúrovňové
    trojúrovňové
    víceúrovňové
  podle návratu k nule
    kódy s návratem k nule – RZ (Return to Zero)
    kódy bez návratu k nule – NRZ (Non Return to Zero)
  podle způsobu kódování
    kódy přímé
    kódy diferenciální
  podle polarity
    kódy unipolární
    kódy bipolární
Notes: Linkové kódy lze dělit podle různých hledisek.
Podle počtu úrovní je asi celkem zřejmé.
Podle návratu k nule – viz ukázky několika kódů na dalších slidech. Kódy bez návratu k nule jsou charakterizovány tím, že logická nula i jednička mají konstantní úroveň po celou dobu intervalu. Zatímco kódy s návratem k nule mají v polovině intervalu přechod – vzestupnou nebo sestupnou hranu. To umožňuje lépe udržet synchronizaci síťových prvků, neboť detekováním těchto hran v kódu se odvozuje základní hodinový takt ve většině zařízení.
Podle způsobu kódování – pro přímý způsob kódování v případě logické nuly nabývá kód určité úrovně a v případě jedničky jiné úrovně. Naopak diferenciální kódování kóduje změny kódu – např. nula je kódována stejně, jako předcházející symbol, zatímco jednička mění vzestupnou hranu na sestupnou a naopak.
Podle polarity – viz příklady na dalších slidech. Kódy unipolární mohou nabývat jen jedné polarity napětí (např. 0 a + napětí), zatímco bipolární mohou nabývat 0, + i – napětí.

## Slide 7: Linkové kódy
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kód AMI (Alternativ Mark Inversion)
kód bipolární, bez návratu k nule
logická nula je kódována jako nulové napětí
logická jednička střídavě jako kladná/záporná hodnota napětí
střídání kladné a záporné hodnoty potlačuje stejnosměrnou složku
složitější varianta označovaná HDB3 (High Density Bipolar) se používá na linkových rozhraních systémů PCM30/32 (E1)
Notes: Pro ukázku různých kódů jsou na tomto a dalších 3 slidech uvedeny některé typy kódů používaných v praxi.

## Slide 8: Linkové kódy
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kód CMI (Coded Mark Inversion)
kód unipolární (při přenosu metalickými vedeními se používá bipolární varianta), s návratem k nule
logická nula je kódována polovinou intervalu jako nulové napětí a polovinu intervalu jako kladné napětí – vzestupná hrana
logická jednička střídavě jako nulové nebo kladné napětí po celý interval
vytvoření přechodu (vzestupné hrany) v polovině intervalu logické nuly napomáhá udržet synchronizaci mezi vysílačem a přijímačem

## Slide 9: Linkové kódy
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kód Manchester
kód unipolární (při přenosu metalickými vedeními se používá bipolární varianta), s návratem k nule
logická nula je kódována první polovinou intervalu jako nulové napětí a druhou polovinu intervalu jako kladné napětí – vzestupná hrana
logická jednička představuje naopak první polovinu intervalu kladné napětí a druhou polovinu záporné napětí – sestupná hrana
kód Manchester se v různých obměnách používá zejména v počítačových sítích Ethernet (pro rychlost 10 Mbit/s)

## Slide 10: Linkové kódy
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kód 2B1Q
kód čtyřstavový, bez návratu k nule
jeden stav kódu vyjadřuje kombinaci dvou bitů – tzv. dibity
přenosová rychlost je dvojnásobkem modulační rychlosti
používá se u základní přípojky ISDN a HDSL

## Slide 11: Linkové kódy
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 12: Linkové kódy
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Příklady k procvičení
Vypočítejte přenosovou rychlost vp u čtyřstavového kódu 2B1Q, pokud je modulační rychlost rovna vm = 80 kBd.
Vypočítejte modulační rychlost vm osmistavového kódu, je-li přenosová rychlost vp = 300 kbit/s. Jaká je délka trvání jednoho jeho symbolu?
Notes: Řešení:
vp = 160 kbit/s
vm = 100 kBd, a = 0,01 ms

## Slide 13: Skramblování
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Skrambler
v předchozí kapitole jsme si vysvětlili, že ideální linkový kód by měl obsahovat spoustu přechodů mezi logickou nulou a jedničkou 0->1->0->1…
je to vhodné pro synchronizaci – příliš dlouhá posloupnost samých nul nebo jedniček bezprostředně za sebou může narušit jejich správné rozlišení
kromě vhodného návrhu vlastního kódu tomu lze předejít použitím tzv. skrambleru (scrambleru)
  jedná se o zařízení, které definovaným způsobem pseudo-náhodně mění vstupní posloupnost nul a jedniček a na jeho výstupu jsou pak odlišné sekvence jedniček a nul
  skrambler obsahuje předem vygenerovanou skupinu jedniček a nul (pomocí definovaného algoritmu), kterou aplikuje na přicházející posloupnost digitálních dat

## Slide 14: Skramblování
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Skrambler
jedná se vlastně o posuvný registr (zásobník), kterým postupně prochází přenášená data a pomocí funkce XOR (exklusive OR) je na ně aplikována vygenerovaná posloupnost (odbočky v registru)

## Slide 15: Ochranné (bezpečnostní) kódy
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Bezpečnostní kódy
při přenosu digitálního signálu může dojít k chybě:
  ať již na straně vysílače, přijímače, nebo kdekoliv v přenosovém kanálu
  např. vyšleme posloupnost 01010, ale přijmeme 01110
  jak odhalit a opravit chybu?
redundance (informační redundance)
  redundance = nadbytečnost
  k vysílaným datům přidáme určitý počet vhodných bitů (0 a1), které neponesou žádnou vlastní informaci, ale na přijímací straně pomůžou odhalit (případně i opravit) chybu vzniklou během přenosu
  úkolem je navrhnout kódy s co nejmenší redundancí (co nejméně bitů navíc), které odhalí co nejvíce chyb při přenosu

## Slide 16: Ochranné (bezpečnostní) kódy
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Bezpečnostní kódy
různé skupiny kódů podle jejich principu
např. parita (paritní kódy) – lichá či sudá parita
  na konec slova (předem dané skupiny bitů) přidáme navíc 0 nebo 1 tak, aby celkový počet jedniček ve slově byl lichý či sudý
  např. sudá parita – chceme vyslat slovo 0111, proto doplníme na konec 1, aby byl celkový počet jedniček ve slově sudý (4 jedničky): 01111
  pokud na přijímací straně přijmeme 01011, jde o lichý počet jedniček (3 jedničky) – víme, že při přenosu vznikla chyba (nevíme ale kde…)
  vyšleme 01111, na přijímací straně ale přijmeme 01001 – při přenosu vznikly 2 chyby, ale my to nepoznáme, sudý počet jedniček je splněn…
další jednoduché kódy jsou například opakování (vysíláme každý bit několikrát), výběrový kód (vybíráme jen určité povolené kombinace bitů)…
vyspělejší kódy – umožní odhalit víc chyb a případně i opravit (dopočítat)

## Slide 17: Ochranné (bezpečnostní) kódy
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Bezpečnostní kódy
CRC – cyklický redundantní součet
  vytvoří se tzv. generující polynom, který se pomocí funkce XOR aplikuje na přenášená data
  generující polynom je předem dán – např. CRC16 (např. x16 + x12 + x7 + 1)
opravné kódy
  umožňují nejen detekovat chybu, ale i opravit určitý počet chybných bitů – obvykle lze dopočítat vhodným algoritmem
  BCH kódy, Reed-Solomonovy kódy
bezpečnostní a ochranné kódy se nepoužívají jen v telekomunikacích – ale i při ukládání digitálních dat – CD a DVD disky, flash paměti apod.

## Slide 18
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU