## Slide 1
Základy spojovací techniky
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Analogové signalizace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pojem signalizace jsme si již vysvětlili, vzpomenete si, co znamená?
A jakým způsobem je možné dělit signalizace? (4 možná kritéria dělení)
A co je vlastně úkolem signalizace? Jaké jsou její základní úkoly a co doplňkového může signalizace zajišťovat?
Zastavíme se nejprve u analogových signalizací
  vázaný MFC kód R2
  jedná se o registrovou signalizaci – sestavení přenosové cesty
  používá 6 různých frekvencí (tónů) pro přenos dopředným směrem a 6 jiných frekvencí (tónů) pro přenos zpětným směrem (odstup dvojice sousedních frekvencí je vždy 120 Hz)
  signalizace se přenáší přímo v telefonním kanálu
signalizace P
  u první a druhé generace ústředen
  síťová signalizace (u některých ústředen se používala i jako vnitřní)
        využívala 3 dráty – a, b, c

## Slide 3: Analogové signalizace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
signalizace P

## Slide 4: Analogové signalizace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  E&M signalizace
  zkratka Earth and Mouth (ucho a ústa)
  obousměrná signalizace přenášená nad hovorovým kanálem – 3,825 kHz
  využívá přímo hovorové páry (1 až 3 páry současně) a společnou zem
  může být ve stavovém módu, ale i pulzní varianta
  dnes se ještě občas používá u pobočkových ústředen – tzv. příčková signalizace

## Slide 5: Digitální signalizace CAS a CCS
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pojem signalizace jsme si již vysvětlili, vzpomenete si, co znamená?
A jakým způsobem je možné dělit signalizace? (4 možná kritéria dělení)
A co je vlastně úkolem signalizace? Jaké jsou její základní úkoly a co doplňkového může signalizace zajišťovat?
Jedno z možných dělení, které jsme si uvedli bylo na signalizace typu CAS a typu CCS. Dokážete vysvětlit obě zkratky? A jaký je mezi nimi rozdíl?
Signalizace CAS – Channel Associated Signaling – je signalizace přidružená k hovorovým kanálům
Signalizace CCS – Common Channel Signaling – představuje signalizaci využívající vyhrazený signalizační kanál, který obsluhuje větší množství hovorových kanálů
Notes: V dnešní prezentaci se vrátíme krátce k digitálním signalizacím. Využijte proto úvod dnešního cvičení k opakování z minulých hodin – zopakujte se studenty formou zkoušení (testu) proces digitalizace telefonního signálu (vzorkování, kvantování, kódování), co je PCM rámec a jak vypadá, zopakujte společně i typy spojovacích polí v ústředně, generace telefonních ústředen, spojování hovorů v polích S a T, funkce účastnické sady (BORSCHT) apod.

## Slide 6: Rámec PCM 30/32
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Jak vypadá základní rámec PCM 30/32? Dokážete jej nakreslit, očíslovat jednotlivé timesloty a říci, co se v kterém z nich přenáší?
z 32 timeslotů je 30 využito pro přenos vzorků hovorových signálů, 2 timesloty vyhrazeny pro přenos synchronizace a signalizace – odtud označení 30/32
Jaké operace se provádí v PCM kodéru?

## Slide 7: Digitální signalizace CAS
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v 16. kanálovém intervalu (timeslotu) je vyhrazeno v rámci PCM 30/32 místo právě pro přenos přidružené signalizace CAS
přidružené proto, že se signalizační zprávy přímo vážou k některému z kanálových intervalů v daném PCM rámci
8 bitů v 16. kanálovém intervalu je rozděleno na 4+4
  první 4 bity jsou vyhrazeny pro signalizaci jednoho hovorového timeslotu a druhé 4 bity zase pro jiný timeslot ze stejného PCM rámce
  z toho vyplývá, že pro přenos signalizace pro všech 30 hovorových kanálových intervalů potřebujeme 15 rámců PCM
Notes: Dnešní krátká prezentace se vrací k digitálním signalizacím – CAS a CCS. Podrobněji si popíšeme rozdíly, způsob přenosu a uvedeme i jednotlivé typy signalizací z obou skupin. Podrobněji se již signalizacemi dále zabývat nebudeme, další informace až na FEL, ČVUT v Praze 

## Slide 8: Digitální signalizace CAS
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Signalizace CAS
v těchto signalizačních bitech se můžou přenášet různé signalizační zprávy:
  např. volba čísla – jaké znáte dva základní typy volby?
k nejznámějším digitálním signalizacím typu CAS patří:
  signalizace K
  skupina signalizací používaná pro propojování starších ústředen (1. a 2. generace)
  dále používaná v přístupové analogové síti pro přenos uživatelské volby – multifrekvenční kód

## Slide 9: Digitální signalizace CCS
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Signalizace CCS
  signalizace typu CCS není pevně vázána na konkrétní PCM rámec
  může se přenášet v libovolném timeslotu PCM rámce (nejen v 16.)
  je možné ji přenášet v úplně jiném PCM rámci než daný telefonní hovor
  dokonce je možné ji přenášet úplně jinou přenosovou cestou
pro signalizaci typu CCS se často buduje samostatná přenosová síť mezi ústřednami
zařízení pro zpracování a přenos signalizace v této síti se označují jako:
  SSP – Signaling Point – signalizační bod
    může signalizační zprávy přijímat i vytvářet
  STP – Signaling Transfer Point – tranzitní signalizační bod
    tímto bodem signalizační zprávy pouze procházejí
tyto body mají vlastní adresy (kódy) a signalizace je mezi nimi směrována

## Slide 10: Digitální signalizace CCS
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Signalizace typu CCS
mezi nejznámější CCS signalizace patří:
  DSS1 – signalizace použitá v přístupových sítích ISDN
  SS7 – signalizace mezi tranzitními a uzlovými ústřednami
Signalizace SS7
signalizační zprávy přenášené ve formě datagramů – přechod k IP
vrstvový model – jednotlivé části:
  telefonní uživatelská část, datová uživatelská část, ISDN uživatelská část, apod.
přenos signalizace – 2 možné způsoby:
  přidružený – signalizační kanál vede paralelně s hovorovým (datovým) kanálem
  kvazipřidružený – signalizační a hovorová (datová) cesta se liší, signalizace však musí procházet všemi ústřednami, které daný hovor (data) spojují

## Slide 11: Digitální signalizace CCS
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Přidružený vs. kvazipřidružený způsob přenosu signalizace SS7
signalizační body STP – chovají se jako směrovače v síti a směrují signalizační zprávy na základě jejich adres

## Slide 12: Signalizační síť SS7
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
tranzitní signalizační body STP – chovají se jako směrovače v síti a směrují signalizační zprávy na základě jejich adres
signalizační body SSP – obvykle ústředny, inicializující SS7 spojení, vytvářejí, ruší a přijímají SS7 zprávy
servisní body SCP – komunikují s databází čísel a registrů, vyhledávají a identifikují směry pro směrování hovorů
každý bod v signalizační síti SS7 má svojí adresu pro směrování zpráv

## Slide 13: Digitální telefonní síť v ČR
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
analogová telefonní síť byla u nás budována již od počátku 20. století
v České republice byla zvolena metoda výstavby digitální telefonní sítě typu DON
DON = Digital Overflow Network = digitální překryvná síť
digitální překryvná síť – paralelně s původními analogovými trasami byly budovány nové digitální rozvody a uzly
studie na výstavbu DON byla v ČR provedena v roce 1991
v roce 1997 byla v u nás spuštěna digitální signalizace SS7 v nové síti (mezi ústřednami)
od roku 1997 začaly být nabízeny digitální přípojky ISDN
současná digitální telefonní síť v ČR je založena na ústřednách S12 od Alcatelu a EWSD od společnosti Siemens

## Slide 14: Digitální telefonní síť v ČR
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Úkol do příštího cvičení – Vyhledejte na Internetu nebo v letácích různých českých operátorů nabídky na zřízení pevné telefonní přípojky pro běžné domácnosti i firmy.
Pokuste se zjistit, jakou technologií je daná přípojka realizovaná – analogová přípojka, digitální ISDN, přípojka typu VoIP.
Zjistěte také cenové nabídky – cenu za instalaci, výši měsíčních paušálních plateb i cenu za minutu hovoru na jinou pevnou linku, cenu za volání na mobilní telefony i za volání do zahraničí.
Notes: Motivační úkol do příštího cvičení – nechte studenty vyhledat a shromáždit co nejvíc informací o pevných telefonních službách poskytovaných v ČR a jejich parametrech, cenách, pokrytí…. V úvodu příštího cvičení si vyhraďte alespoň 10-15 minut a společně se studenty proberte, co se jim podařilo najít a zjistit. Můžete i odměnit plusem studenty, kterým se podařilo shromáždit nejvíce či nejzajímavější nabídky.

## Slide 15
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU