## Slide 1
Digitální telefonní signály
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Digitální telefonní signály
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pamatujete si z minulého cvičení vzorkovací frekvenci použitou pro analogový telefonní signál?
  fs = 8 kHz, perioda Ts = 125 ms
z hovorového signálu odebereme vzorkováním celkem N = 8 bitů každých 125 ms
Jaká je tedy přenosová rychlost takto získaného digitálního PCM signálu?
Notes: Pokračování z oblasti digitalizace hovorových signálů a jejich přenášení.
Z minulého cvičení si studenti měli zapamatovat, že pro hovorové signály se používá vzorkovací frekvence 8 kHz. Z analogového telefonního signálu se odebírá N = 8 vzorků za periodu (125 mikro sekund) a tedy potřebná přenosová rychlost je 64 kbit/s.

## Slide 3: Digitální telefonní signály
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kompresní charakteristika – A-zákon
na minulé hodině jsme si vysvětlili, že při kvantování „zaokrouhlujeme“ navzorkované amplitudy signálu podle rozhodovacích úrovní k nejbližšímu kvantizačnímu stupni
v praxi však nejsou obvykle kvantizační stupně (a rozhodovací úrovně) rozloženy lineárně se stejnými rozestupy – pro lidský sluch je výhodnější nelineární způsob.
  díky tomu jsou dobře slyšitelné i tiché zvuky, zatímco příliš hlasité jsou potlačeny
pro hovorové signály je standardizován 12-bitový A/D převod – ten obsahuje 12 kvantizačních úrovní – na výstupu je tedy 12 bitů pro každý vzorek signálu
následně se pomocí tzv. A-zákona provede komprese těchto 12 bitů na výsledných 8 – použitím nelineárního způsobu kvantování
Notes: PPro kvantování digitalizovaného telefonního signálu se používá nejprve 12 úrovní, ale protože máme prostor pro přenos jen 8 bitů (viz výše), používá se v Evropě tzv. A-zákon (v USA a Japonsku mí-zákon), který pomocí nelineárního kvantování sníží počet potřebných bitů právě na 8. Nelineární kvantování má i další výhody – tiché signály se přenášejí dostatečně hlasitě, naopak ty s přílišnou hlasitostí se částečně utlumí.

## Slide 4: Sdružování PCM signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v telekomunikacích se často snažíme využít jednu přenosovou cestu pro více různých signálů – hospodárné využití drahých vedení, optických vláken,…
tomuto se obecně říká multiplexování – několik samostatných signálů je vhodně seskupeno do jednoho a na konci přenosu v cílovém zařízení opět odděleno
nutnou podmínkou je dostatečně odlišit od sebe jednotlivé signály tak, abychom na přijímací straně mohli signály správně oddělit a přiřadit různým příjemcům
dnes se pro odlišení signálů nejčastěji používá:
  Časové dělení – Time Division Multiplex – TDM
  Frekvenční dělení – Frequency Division Multiplex – FDM
  Vlnové dělení – Wavelength Division Multiplex – WDM
  Kódové dělení – Code Division Multiplex – CDM
Notes: Další důležitou věcí, kterou by se měli studenti dozvědět, je multiplexování. V podstatě jde o souhrn technik, kdy pomocí jedné přenosové cesty lze přenášet více signálů zároveň. Je však nutné vždy zajistit, aby tyto signály byly navzájem vhodně oddělené a mohly tak být na výstupu ze společné cesty (kanálu) od sebe rozlišeny. Dnes se pro potřeby multiplexování použivá nejčastěji buď – frekvenční oddělení (pro každý signál je vymezeno samostatné frekvenční pásmo), časové oddělení (krátké části signálů jsou do společného kanálu vysílány postupně s jejich časovým oddělením), vlnové dělení (obdoba frekvenčního pro použití v optických přenosech – jednotlivé optické signály jsou vysílány na jiných vlnových délkách) a kódové dělení (kdy se na každý přenášený signál aplikuje specifický kód a jednotlivé signály je možné na přijímací straně oddělit díky znalosti těchto kódů). K problematice multiplexování se ještě dostatečně vrátíme a blíže si všechny varianty popíšeme – zde však pro další výklad digitálního zpracování telefonních signálů je nutné studentům vysvětlit základní principy časového multiplexování.

## Slide 5: Časové multiplexování – TDM
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
princip časového multiplexu si vysvětlíme na obrázku:
do multiplexoru vstupují jednotlivé signály s přenosovou rychlostí vp
TDM multiplexor si můžeme jednoduše představit jako přepínač, který cyklicky po krátkém čase přepíná do společného kanálu na vstupu jednotlivé signály
přenosová rychlost ve společném kanále musí být minimálně n.vp, kde n je počet multiplexovaných signálů
Notes: Časový multiplex si lze jednoduše představit jako dvojici přepínačů na obou koncích přenosového kanálu, které ve stejný okamžik přepínají z několika vstupů do několika výstupů. Tím se vždy odebere krátký vzorek signálu z jednoho vstupu a přepojí na patřičný výstup. Přepínání se provádí cyklicky s konstantní periodou.

## Slide 6: Časové multiplexování – TDM
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
princip časového multiplexu si vysvětlíme na obrázku:
na výstupu demultiplexor nazpět přepíná jednotlivé výstupy – oba přepínače musí spolupracovat a ve stejný čas přepínat stejný vstup a výstup
  přepínače tedy musí pracovat tzv. synchronně
Notes: Časový multiplex si lze jednoduše představit jako dvojici přepínačů na obou koncích přenosového kanálu, které ve stejný okamžik přepínají z několika vstupů do několika výstupů. Tím se vždy odebere krátký vzorek signálu z jednoho vstupu a přepojí na patřičný výstup. Přepínání se provádí cyklicky s konstantní periodou.

## Slide 7: Časové multiplexování – TDM
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
krátký časový okamžik určený pro vysílání jednoho signálu se nazývá kanálový interval, označovaný jako tzv. timeslot
  kanálové intervaly pro všechny signály jsou vždy stejně dlouhé
Jak poznají přepínače v multiplexoru a demultiplexoru, že mají přepnout? Jak demultiplexor rozliší, který kanálový interval patří kterému signálu na výstupu?
ve společném kanálu se kanálové intervaly obvykle seskupují do tzv. časových rámců
takový rámec má pevně vyhrazené složení – pořadí multiplexovaných signálů
demultiplexor proto odpočítává délku intervalu a cyklicky přepíná výstupy
Notes: Obvykle se daný vyhrazený časový interval pro přenos části signálu označuje jako timeslot, někdy se lze setkat i s českým výrazem „kanálový interval“. Důležité je, že jednotlivé timesloty se sdružují do časových rámců, v případě digitalizovaných hovorových signálů se označují jako PCM rámce.

## Slide 8: Časové multiplexování – TDM
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Jak zajistit synchronnost obou přepínačů?
na začátek časového rámce se přidává tzv. synchronizační timeslot
  to bývá obvykle pevně zadaná posloupnost (např.) 10101010
  jakmile ji demultiplexor přijme, pozná začátek nového rámce a může začít cyklicky odpočítávat jednotlivé kanálové intervaly
  tento proces se nazývá rámcová synchronizace
Notes: Pro použití časového multiplexu je potřeba zajistit dokonalou synchronizaci mezi vstupním a výstupním přepínačem. Toho se dosahuje tak, že na začátek každého nového rámce se umístí předem definované pole, které slouží pro zajištění rámcové synchronizace. V případě, že demultiplexor detekuje tuto předem známou sekvenci 10101010…. pozná, že se jedná o začátek nového rámce. Všechny timesloty jsou vždy stejně dlouhé (v PCM rámci 8 bitů) a proto stačí vždy odpočítat 8 bitů a poté přepnout výstup.

## Slide 9: Rámec PCM
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
princip časového multiplexování se využívá pro přenos digitálních signálů PCM
  tzv. PCM rámec 1. řádu – 30/32
složení základního PCM rámce 30/32 ukazuje obrázek
Notes: Rámec PCM 30/32 představuje základní stavební kámen digitálních přenosů (nejen telefonních hovorů) v telekomunikacích.

## Slide 10: Rámec PCM
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
přenosová rychlost jednoho timeslotu (TS) je 64 kbit/s
rámec 1. řádu 30/32 obsahuje celkem 32 kanálových intervalů – celková přenosová rychlost rámce je 32x64 = 2048 kbit/s
z 32 intervalů je 30 využito pro přenos vzorků hovorových signálů, 2 intervaly vyhrazeny pro přenos synchronizace a signalizace – odtud označení 30/32

## Slide 11: Digitální tok E1
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
rámec PCM také tvoří základ tzv. evropské digitální hierarchie
její první stupeň se označuje E1
rámec E1 vychází z časového rámce PCM:
  jeho přenosová rychlost je stejná – 2048 kbit/s
  obsahuje také celkem 256 bitů
  skládá se z 32 kanálových intervalů – na rozdíl od PCM 30/32 však nemusí obsahovat v TS16 signalizaci
    ten může být využit pro přenos uživatelských dat
časovým multiplexováním několika rámců E1 může být vytvořen další stupeň hierarchie: E2, E3,…
Notes: Evropská digitální hierarchie je postavena na přenosu a multiplexování PCM rámců – její nejnižší stupeň se označuje jako E1. Podobně v USA a Japonsku je základem PCM rámec, má ale odlišný počet timeslotů a proto se označuje jako T1.

## Slide 12: Digitální toky vyšších řádů – E2, E3, E4
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
rámce E1 můžeme dále sdružovat (multiplexovat) a tím získat vyšší přenosové rychlosti
  to je základem tzv. plesiochronní digitální hierarchie PDH
plesiochronní znamená „téměř synchronní“ – jednotlivé koncové body sítě (zdroje rámců E) využívají pro své taktování vnitřní hodinové zdroje
  ty však mají jen určitou přesnost a proto nejsou všechny síťové uzly zcela dokonale synchronizovány a vznikají mezi nimi drobné odchylky
  ty jsou v okamžiku multiplexování signálů z jednotlivých zdrojů vyrovnávány pomocí vkládání tzv. výplňových bitů (stuffing)
jednotlivé rámce E1 jsou prokládány (multiplexovány) vždy po čtveřicích a po jednotlivých bitech (bitové prokládání)
  tedy ze 4 rámců E1 lze sestavit rámec E2, ze 4 rámců E2 pak rámec E3 a nejvyšší rámec E4 je sestaven ze 4 rámců E3
  přenosová rychlost není přesně 4-násobná
Notes: Nad tímto stupněm je pomocí multiplexování dalších rámců vystavěná celá hierarchie – PDH i SDH, ale o tom si řekneme více až na jiném cvičení.

## Slide 13: Digitální toky vyšších řádů – E2, E3, E4
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 14: Digitální toky vyšších řádů – E2, E3, E4
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
přenosová rychlost vyššího rámce není přesně 4-násobkem přenosové rychlosti rámce nižšího
  protože se přidávají i výplňové bity pro vyrovnání (stuffing)
vyšší rámce než E4 se nepoužívají – problém se synchronizací
při multiplexování a demultiplexování (rozbalování a zabalování) jednotlivých rámců v síťových bodech mohou vznikat chyby – bitová chybovost BER (Bit Error Rate)
a také vlivem nedokonalé synchronizace tzv. skluzy (slip) – pokud přicházejí např. rámce E1 z jednoho zdroje rychleji než mají, některé bity se ztratí (vypadnou), pokud naopak pomaleji, vznikají mezery…
nedokonalosti a problémy PDH řeší synchronní digitální hierarchie SDH
  zde je zajištěna dokonalá synchronizace všech uzlů v síti
  umožňuje dosáhnout mnohem vyšší přenosové rychlosti až jednotky i desítky Gbit/s
          ale o ní si blíže řekneme až ve druhém ročníku

## Slide 15
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU