## Slide 1
Spojování digitálních telefonních signálů
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Spojování digitálních telefonních signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
dnes se vrátíme k digitálním ústřednám a spojováním hovorů
Vzpomenete si ještě, jakým způsobem se spojovaly hovory v jednotlivých generacích telefonních ústředen?
A jakým způsobem probíhá jejich spojování v moderních digitálních ústřednách?
Pamatujete si ještě na pomůcku pro zapamatování funkcí účastnické sady BORSCHT? Co znamenají jednotlivá písmena zkratky?
C = coding – účastnická sada provádí digitalizaci hovorového signálu
do spojovacího pole ústředny tedy vstupují časové rámce PCM
H = hybrid – převod z dvoudrátového vedení na čtyřdrátové
rozdělení přenosových směrů – pro každý směr se ve spojovacím poli hledá samostatná cesta
Notes: S novými znalostmi ohledně digitalizace telefonních hovorů se dnes vrátíme zpět a probereme způsoby směrování v moderních digitálních ústřednách. Nejprve se studenty zopakujte látku probíranou na minulých cvičeních týkající se účastnických sad, jejich funkcí, digitalizace signálů a možnosti spojování v jednotlivých generacích telefonních ústředen.

## Slide 3: Spojování digitálních telefonních signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
digitální spojování v ústředně se provádí po jednotlivých timeslotech v časovém rámci PCM
digitální spojovací pole:
  prostorové spojovací pole S – space
  časové spojovací pole T – time
Prostorové spojovací pole S
umožňuje pouze přesměrovat timeslot v konkrétní poloze rámce PCM ze vstupu do stejné časové polohy PCM rámce na libovolném výstupu
Časové spojovací pole T
provádí změnu časové polohy timeslotu v rámci PCM
Notes: Rozdíly mezi poli S a T si ukážeme podrobněji na následujících slidech a obrázcích.

## Slide 4: Spojování digitálních telefonních signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Prostorové spojovací pole S
přepojuje jeden timeslot z původního rámce PCM do libovolného výstupního PCM rámce
zachovává však časovou polohu timeslotu
Notes: Uvedené obrázky slouží jen pro ilustraci principu S a T polí – podrobnější popis a reálný způsob realizace se studenti dozvědí třeba na FEL, ČVUT v Praze 

## Slide 5: Spojování digitálních telefonních signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
na vstupech i výstupech se pracuje s PCM rámci s 32 timesloty
jednotlivé timesloty se směrují ze vstupu do stejné časové polohy libovolného výstupu
řízení obsahuje směrovací informace a nastavuje cesty ve spojovacím poli
Notes: Uvedené obrázky slouží jen pro ilustraci principu S a T polí – podrobnější popis a reálný způsob realizace se studenti dozvědí třeba na FEL, ČVUT v Praze 

## Slide 6: Spojování digitálních telefonních signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Časové spojovací pole T
mění časovou polohu timeslotů v jednom rámci PCM
na vstupu i výstupu pole je vždy jeden PCM rámec
spojovací pole T – základem je tzv. paměť hovoru, do které se ukládají příchozí timesloty z časového rámce PCM
podle toho, jakým způsobem probíhá ukládání a čtení z/do paměti rozlišujeme:
  pole T s řízeným čtením – Tr (read)
  pole T s řízeným zápisem – Tw (write)

## Slide 7: Spojování digitálních telefonních signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Pole T s řízeným čtením – Tr
  přicházející timesloty jsou do paměti hovoru ukládány cyklicky v pořadí jejich příchodu
  pořadí jejich čtení je řízeno řídící pamětí

## Slide 8: Spojování digitálních telefonních signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Pole T s řízeným zápisem – Tw
  přicházející timesloty se do paměti zapisují na pozice zadané v řídící paměti – timesloty zapisujeme na požadované pozice, ze kterých je pak budeme číst
  pořadí pro čtení timeslotů z paměti je cyklické a pevně dané

## Slide 9: Spojování digitálních telefonních signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Vícečlánková digitální spojovací pole – realizace digitální ústředny
  zapojováním více různých polí za sebou vznikají vícečlánková spojovací pole
  spojovací pole S trpí tzv. vnitřním blokováním
    vnitřní blokování pole je stav, kdy určitá skupina výstupů ze spojovací pole není dostupná, protože cesty v poli k nim jsou již obsazené jinými spojeními
    oproti tomu spojovací pole T problém vnitřního blokování nemá

## Slide 10: Spojování digitálních telefonních signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Vícečlánková digitální spojovací pole – realizace digitální ústředny
  nejjednodušší plně funkční digitální ústředna může být realizovaná jedním T článkem (polem)
  samotný S článek se pro vytvoření ústředny nehodí – vnitřní blokování snižuje počet využitelných výstupů (kapacitu pole)
  více kaskádně zapojených článků – vyšší kapacita ústředny při spojování hovorů a možnost potlačení problému vnitřního blokování S článků
  pro běžné ústředny se používají tříčlánková pole – obvykle: TST a STS
  velké ústředny až 5 článků – nejčastěji: TSSST
Notes: Na příštím cvičení si doplníme předchozí informace o signalizacích – zaměříme se hlavně na digitální signalizace. A zopakujeme nejdůležitější informace ze spojovací techniky – můžete tedy např. naplánovat krátký test či zkoušení.

## Slide 11: Spojování digitálních telefonních signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Vícečlánková digitální spojovací pole – TST a STS
  vliv vnitřního blokování pole se snižuje pomocí operací koncentrace a expanze (obvykle zdvojnásobení počtu vstupů/výstupů)
  digitální pole T je obvykle dražší než pole S (obsahuje větší paměť)

## Slide 12
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU