## Slide 1: Samsung KNOX
Daniel Vodrážka
březen 2014
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
Notes: <number>

## Slide 2: Samsung KNOX
  = virtuální zařízení ve fyzickém zařízení Android
  Rozšíření programu Samsung SAFE
  Přináší novou funkcionalitu:
    Platform security
      Secure boot
      ARM Trustzone-based Integrity Measurement Architecture (TIMA)
      Kernel se zabudovanou technologií Security Enhancements for Android (SE for Android) – řízení přístupu k datům
    Rozšířené zabezpečení aplikací
      Šifrování a správa firemních dat
      Izolace firemních aplikací od zbytku systému
  Licencováno per device
<number>
Notes: <number>

## Slide 3: Samsung KNOX
Platform
Security
Application
Security
<number>
Notes: <number>

## Slide 4: MobileIron a Samsung KNOX
  Správa licencí KNOX
    Prodej a distribuce licencí
  Vytvoření a smazání kontejneru Knox
  Vynucení a nastavení hesla ke kontejneru
  Konfigurace emailu v prostředí Knox
  Konfigurace zabezpečeného prohlížeče
  Instalace aplikací do kontejneru
  Konfigurace VPN z prostředí KNOX
  Povolení/zakázání kontejneru KNOX
<number>
Notes: <number>

## Slide 5: Mobilní řešení – datová komunikace, připojení k sítím, problematika data push
Notes: <number>

## Slide 6: Připojení mobilního zařízení k síti
Média připojení = způsob připojení k internetu
  Síť mobilního operátora (EDGE, 3G, 4G)
  Wi-Fi
  Pevné připojení (přes PC, Bluetooth)
  Internet a vlastní sítě
    Připojení zařízení přes internet
  Síť BlackBerry, Network Operation Center
  Good for Enteprise Operation Center
<number>
Notes: <number>

## Slide 7: Přenos dat - běžná síťová infrastruktura
Používaná všemi mobilními platformami
Záleží na zařízení, kam a kdy se připojí
Servery musí být publikované do internetu
Serverové certifikáty, problematika důvěryhodnosti
<number>
Notes: <number>

## Slide 8: Síťová infrastruktura BlackBerry (… Good podobně)
Používaná zařízeními BlackBerry
Zařízení se může připojit jen do NOC (Network Operation Center), BES server se může připojit jen do NOC
Na zařízení čeká v NOC politika a data = bezpečnostní nastavení budou mít vždy přednost před jinými daty
Šifrování komunikace AES 256 bits, možnost vytvoření a připojení vlastní šifrovací engine
Skutečný data push
<number>
Notes: <number>

## Slide 9: Připojení mobilního zařízení k síti
  Technologie PUSH
  Co je to PUSH – vynucené doručení dat
  Proč je PUSH důležité u mobilních zařízení?
  Jak technicky PUSH funguje?
  PUSH v operačním systému a v aplikacích
  QUASI PUSH – pull, SMS, persistant TCP/IP vyvolané aplikací
  Co je to notifikace?
  Přenos notifikace x přenos dat
Řešení PUSH
  BlackBerry – RIM Network
  iOS - Apple Push Notification Service (APNS)
  Android – GCM (Google Cloud Messaging) , C2DM (Cloud to Device Messaging Service), open source a placená řešení
    https://developers.google.com/android/c2dm/
<number>
Notes: <number>

## Slide 10: PUSH – Apple APNS
Používáno od iOS 3.0
Notifikace pomocí MDM serveru
Doručována je pouze notifikace
Registrace MDM serveru posílajícího notifikace pomocí certifikátu
  https://identity.apple.com/pushcert
Apple Developer API, dokumentace pro vývojáře
<number>
Notes: <number>

## Slide 11: PUSH – Google GCM (C2MS)
Používáno od Android 2.2
Aplikace nemusí běžet – systém aplikaci nastartuje
Doručována je pouze notifikace
Propojeno s Google services
Uživatel musí mít google account na mobilním zařízení
Kompletní dokumentace pro vývojáře, API
<number>
Notes: <number>

## Slide 12: System4u a mobilní řešení
Notes: <number>

## Slide 13: System4u a mobilní zařízení
  Práce s firemními mobilními řešeními od roku 2007
  Detailní znalost hlavních mobilních platforem
  Centrum podpory 24/7/365
  Komplexní služby Enterprise mobility (konzultace, návrh, licence, implementace, školení, podpora, vývoj mobilních aplikací)
  Máme mezi námi mobilní nadšence
  Jsme pružná firma
  Zákazníkovi navrhneme optimální MDM dle jeho potřeb
  Velká podobnost MDM řešení, liší se detaily
  Jsme partnerem MobileIron, Citrix, BlackBerry, Samsung
  Známe i jiná MDM řešení, máme ucelený přehled
<number>
Notes: <number>

## Slide 14
DĚKUJI ZA POZORNOST
Daniel Vodrážka
březen 2014
Notes: <number>